CZĘŚĆ II – URZĄDZENIA SIECIOWE

| Switch – 1 sztuka: minimalne wymagania | Switch – oferta |
| --- | --- |
| Uchwyty montażowe Rack 19 | tak |  |
| VLAN | Obsługa do 256 VLAN VLAN portowe VLAN tagowane 802.1Q VLAN oparty na adresach MAC VLAN oparty na protokołach VLAN do zarządzania VLAN dla VoIP VLAN dla monitoringu Izolacja portu GVRP QinQ |  |
| QoS | 8 kolejek Algorytmy: SPQ, WRR |  |
| porty | 44 porty Gigabit Ethernet 4 porty combo Gigabit SFP/RJ-45 2 porty Gigabit SFP 1 port konsolowy |  |
| Standardy | 802.3 10Base-T 802.3u 100Base-T 802.3ab 1000Base-T 802.1q Tag-based VLAN 802.3x Flow Control 802.3 Auto-Negotiation 802.1p Class of Service 802.1d STP 802.1w RSTP 802.1s MSTP 802.3ad LACP 802.1x Port Access Control 802.1AB LLDP 802.3az EEE |  |
| Wersja IP | IPv4 IPv6 |  |
| Wydajność | Rozmiar bufora – 12 Mbit Wydajność przełączania – 100 Gb/s Szybkość przekierowań ramek – 74.4 Mp/s Tablica adresów MAC – 16k Ramki jumbo – maks. 12KB |  |
| Limit pasma | Ograniczenie dla ruchu przychodzącego Ograniczenie dla ruchu wychodzącego |  |
| Bezpieczeństwo | Storm Control Ochrona DoS Lista kontroli dostępu na podstawie MAC / IPv4 / IPv6 802.1x Kontrola dostępu do portu IP Source Guard Inspekcja ARP DHCP Snooping z opcją 82 Ochrona przed konfliktami IP Ochrona pętl |  |
| Kontrola dostępu | Kilka kont administratora 2-poziomowe uprawnienia użytkownika |  |
| Narzędzia diagnostyczne | Syslog Port Mirroring Diagnostyka okablowania |  |
| Uwierzytelnianie | Lokalne RADIUS TACACS+ |  |
| Maksymalny pobór mocy | 42 W |  |
| Temperatura | Praca: 0°C ~ 50°C Przechowywanie: -40°C ~ 70°C |  |
| Wilgotność | Praca: 10% ~ 90% (bez kondensacji) Przechowywanie: 5% ~ 90% (bez kondensacji) |  |
| Zasilanie | AC 100-240V / 50-60 Hz |  |

| Switch biurkowy – 5 sztuk | Switch biurkowy – oferta |
| --- | --- |
| Obsługiwane standardy | IEEE 802.3 IEEE 802.3 u IEEE 802.3 x IEEE 802.3 ab IEEE 802.1 p |  |
| Porty | RJ-45 10/100/1000 Mbps - 5 szt. |  |
| Przepustowość | 10 Gb/s |  |
| Dodatkowe informacje | Automatyczne krosowanie portów (Auto MDI-MDIX) Praca w trybie half i full-duplex QoS |  |

| Router – 2 sztuki: minimalne wymagania | Router – oferta |
| --- | --- |
| Gwarancja | 2 lata w serwisie sprzedawcy |  |
| Funkcje urządzenia | router DSL |  |
| Zastosowanie | biznesowy |  |
|  | domowy |  |
| Tryb pracy | router |  |
| Interfejsy | WAN: 2 porty 10/100/1000Base-T RJ-45 1 standardowe gniazdo SIM (Vigor 2926L / Vigor 2926Lac) |  |
|  | LAN: 4 porty 10/100/1000Base-T RJ-45 |  |
|  | USB: 2 porty USB 2.0 (Vigor 2926 / Vigor 2926ac) 1 port USB 2.0 (Vigor 2926L / Vigor 2926Lac) |  |
| Wbudowany przełącznik [switch] | tak |  |
| Zarządzanie pasmem | Tak |  |
| Złącza | 2 x USB 2.0 |  |
|  | 4 x RJ45 |  |
| Obsługa VPN | Tak (przynajmniej 36 tuneli jednocześnie) |  |
|  | Rodzaje tuneli: - LAN-LAN - Host-LAN |  |
|  | - Wydajność IPsec do 80 Mbps - Wydajność SSL VPN do 40 Mbps |  |
| Obsługa VLAN | tak |  |
| Funkcje dodatkowe | - NAT, Multi-NAT - hosty DMZ, przekierowania portów, otwarte porty dla podsieci na cele NAT dla ruchu przychodzącego, dokonywane niezależnie dla różnych adresów publicznych - mapowania adresów dla podsieci na cele NAT dla ruchu wychodzacego - port trigger - wiele podsieci LAN - protokoły routingu: trasy statyczne, RIPv2 - obsługa dynamicznego DNS - wake on LAN (wystarczy się zalogować na router i wybrać komputer w sieci, który chcemy obudzić) - serwer DHCP i DNS Proxy/Caching - synchronizacja czasu przez Internet (klient NTP) - standard UPnP (kontrola stanu połączenia WAN, automatyczne otwieranie portów na żądanie aplikacji) - reguły czasowe dla wybranych funkcji (dostęp do Internetu, mechanizmy firewall, itd.) - możliwość montażu w szafie rack 19 przy pomocy Rackmount Plate 19 |  |

| Listwa przeciwprzepięciowa - 10 sztuk |  |
| --- | --- |
| Długość | 1.8 m |  |
| Maksymalne obciążenie | [W] 2300 |  |
| Wyłącznik | tak |  |
| Filtr | Przeciwprzepięciowy |  |
| Liczba gniazd | 5 sztuk |  |