CZĘŚĆ VII - KSEROKOPIARKA

| Kserokopiarka* - minimalne wymagania | Kserokopiarka – oferta |
| --- | --- |
| Gwarancja | 36 miesięcy |  |
| prędkość kopiowania/drukowania | A4-kolor i mono-36 str/min |  |
| Czas nagrzewania | około 20 sek. |  |
| Czas pierwszej kopii/wydruku | mono A4 - 5,3 sek. kolor A4 - 6,9 sek. |  |
| Format oryginału | do A3 |  |
| Rozmiar papieru | A6 - A3+ (311 x 457mm) oraz banner (297 x 1200mm) |  |
| Kopiowanie wielokrotne | 1 - 999, tryb przerwania |  |
| Rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi |  |
| Rozdzielczość drukowania | Równoważna 1800 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi |  |
| Rozdzielczość skanowania | 600 x 600 dpi |  |
| Tryby skanowania | Sieciowy TWAIN Skan do eMail (scan-to-Me) Skan do FTP Skan do SMB (scan-to-Home) Skanowanie do skrzynki (Box)) Skanowanie do WebDAV Skanowanie do DPWS Skanowanie do USB |  |
| Szybkość skanowania | Kolorowe/ cz.-b. do 160 org./min (przez podajnik dokumentów) |  |
| Formaty plików skanera | JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, Encrypted PDF, Outline PDF, XPS, Compact XPS |  |
| Skala szarości | 256 poziomów |  |
| Skalowanie | 25 - 400% w kroku co 0,1% |  |
| Pojemność papieru w podajnikach | Standard: 1 150 arkuszy (2 kasety po 500 + podajnik boczny na 150) Maks.: 3650 arkuszy |  |
| Gramatura papieru | 52 - 300 g/m2 |  |
| Kaseta 1 | A5 - A3, 52 - 256 g/m2 |  |
| Kaseta 2 | A5 - SRA3, 52 - 256 g/m2 |  |
| Podajnik boczny (standard) | 150 ark. A6 - SRA3, banery 60 - 300 g/m2 |  |
| Duplex (standard) | A5 - SRA3 52 – 256 g/m2 |  |
| Standardowa pamięć systemu | 2048 MB |  |
| Systemowy dysk twardy (standard) | 250 GB |  |
| Interfejs | 10 Base-T/100 Base-T/1000 Base-T Ethernet; USB 2.0 |  |
| Obciążalność miesięczna (kopie / wydruki) | Rekomendowana: 40 000 stron Maks.: 125 000 stron |  |
| Wymiary systemu (szer. x głęb. x wys.) | 615 x 685 x 779 (bez ADF i dolnej tacy na papier) |  |
| Waga systemu | Około 85 kg |  |

*Dopuszcza się urządzenie poleasingowe*