CZĘŚĆ VIII - LAPTOP

| Laptop 1 szt. – wymagania minimalne | Laptop – oferta |
| --- | --- |
| Procesor | Benchmark – wartość nie mniej niż 6,496 |  |
| Pamięć RAM | 8 GB (SO-DIMM DDR4, 2666MHz) |  |
| Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM | 32 GB |  |
| Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne) | 2/1 |  |
| Dysk SSD M.2 PCIe | 256 GB |  |
| Miejsce na dodatkowy wewnętrzny dysk SATA | Możliwość montażu dysku SATA (elementy montażowe w zestawie - sanki) |  |
| Wbudowany napęd optyczny | Brak |  |
| Dotykowy ekran | Nie |  |
| Typ ekranu | Matowy, LED |  |
| Przekątna ekranu | 15,6" |  |
| Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 (FullHD) |  |
| Karta graficzna | Intel UHD Graphics |  |
| Pamięć karty graficznej | Pamięć współdzielona |  |
| Dźwięk | Wbudowane głośniki stereo Wbudowany mikrofon |  |
| Kamera internetowa | 1.0 Mpix |  |
| Łączność | LAN 10/100/1000 Mbps Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Moduł Bluetooth |  |
| Złącza | USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt. HDMI 1.4 - 1 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt. USB 2.0 - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |  |
| Typ baterii | Litowo-jonowa |  |
| Pojemność baterii | 3-komorowa, 3500 mAh |  |
| Kolor dominujący | Czarny |  |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |  |
| Podświetlana klawiatura | Nie |  |
| Dodatkowe informacje | Wydzielona klawiatura numeryczna Wielodotykowy, intuicyjny touchpad Możliwość zabezpieczenia linką (port Noble Wedge) Szyfrowanie TPM |  |
| Dołączone akcesoria | Zasilacz |  |
| Zainstalowany system operacyjny | Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) |  |
| Dołączone oprogramowanie | Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku) |  |
| Gwarancja | 36 miesięcy (gwarancja producenta) |  |